| Question Number | Scheme | Marks |
| --- | --- | --- |
| 1. (a) | x = | M1 |
|  | = 3t2 ( t3 | A1 |
|  | v = 0 ( 6t – 2t2 = 0 ( t = 3 (or 0) | M1 |
|  | t = 3: x = (3 ( 9) – ( ( 27) = 9 m | M1 A1 |
|  |  | (5 marks) |
| 2. (a) | I = 0.2[(15i + 15j) – ((10i)] | M1 |
|  | = 5i + 3j | M1 |
|  | (I( = ((52 + 32) = (34 = 5.8 Ns | M1 A1 (4) |
| (b) | 3 ( 5 |  |  |
|  |  | tan ( = ( ( = 31( (nearest degree) | M1 A1 (2) |
| (c) | K E Gain = ( 0.2[(152 + 152) – 102)] = 35 J | M1 A1 (2) |
|  |  | (8 marks) |
| 3. (a) |  |  |  |  |  |  |
|  | Area: | 6a2 | a2 | 5a2 | (ratio) | B1 |
|  | CM from AD: |  |  |  |  | B1 B1 |
|  |  | 6 ( ( 1 ( = 5 |  | M1 |
|  |  |  |  |  |  | A1 (5) |
| (b) | X mg mg | M(X), |  |
|  |  | Mg = mg ( | M1 A1 ft A1 |
|  |  | ( m = | A1 (4) |
|  |  | (9 marks) |

(ft = follow through mark)

| Question Number | Scheme | Marks |
| --- | --- | --- |
| 4. (a) | C T Y A X B 40g 60g | M(A), |  |
|  |  | 40g ( + 60g ( 2 = T sin ( ( 3 | M1 A2, 1, 0 |
|  |  | use of sin ( = | B1 |
|  |  | 60g + 120g = |  |
|  |  | ( T = 100g = 980 N (*) | A1 (5) |
| (b) | ((): X = T cos ( | B1 |
|  | (() Y + T sin ( = 100g | M1 A1 |
|  | R = ((X 2 + Y 2) = ((7842 + 3922) | M1 A1 |
|  | = 877 N (3 sf) | A1 (6) |
| (c) | Cable light ( tension same throughout ( force on rod at D is 60g | B1 (1) |
|  |  | (12 marks) |
| 5. (a) | ((): u cos ( ( T = 8 |  |
|  | u ( ( T = 8 | M1 |
|  | uT = 10 (*) | A1 (2) |
| (b) | ((): (4 = u sin (T ( gT 2 | M1 A1 |
|  | (4 = u ( ( | M1 |
|  | u = 7 | M1 A1 (7) |
|  | ( | = u cos ( = | B1 ft |
|  |  | = ((u sin () + 2g ( 4 | M1 |
|  |  | ( = 9.8 (= ) | A1 ft |
|  |  | tan ( = = | M1 A1 cao (5) |
|  |  |  | (12 marks) |

(ft = follow through mark; cao = correct answer only; (*) indicates final line is given on the paper)

| Question Number | Scheme | Marks |
| --- | --- | --- |
| 6. (a) | F 20 64g | (↗): F = 20 + 64g sin ( | M1 |
|  |  | = 64.8 N | A1 |
|  |  | P = Fv = 64.8 ( 5 = 324 W | M1 A1 (4) |
| (b) | 20 a 64g | (↙): 64g sin ( ( 20 = 64a | M1 A1 |
|  |  | a = 0.3875 m s(2 | A1 |
|  |  | v2 = 52 + 2 ( 0.3875 ( 80 | M1 |
|  |  | v = (87 = 9.3 m s(1 (2 sf) | A1 (5) |
| (c) | ( 20 = 32 N | B1 (1) |
| (d) | 32 a F 64g | F = | B1 |
|  |  | + 64g sin ( ( 32 = 64a | M1 A1 |
|  |  | a = 0.59 m s(2 (2 sf) | A1 (4) |
|  |  | (14 marks) |

| Question Number | Scheme | Marks |
| --- | --- | --- |
| 7. (a) | u ( ( 0 A e B ( ( v1 v2 | mu = mv1 + 2mv2 | M1 A1 |
|  |  | eu = (v1 + v2 | M1 A1 |
|  |  | v1 = (1 – 2e); v2 = (1 + e) | M1 A1 A1 (7) |
| (b) | v1 > 0 ( (1 – 2e) > 0 ( e < | M1 A1 (2) |
| (c) | v2 ( ( 0 A B ( ( v3 v4 | 2mv2 = 2mv3 + 4mv4 | M1 |
|  |  | ev2 = (v3 + v4 |  |
|  |  | v3 = (1 – 2e) = (1 – 2e)(1 + e) | M1 A1 |
|  | Further collision if v1 > v3 |  |
|  | i.e. if (1 – 2e) > (1 – 2e)(1 + e) | M1 |
|  | i.e. if 3 > 1 + e (as (1 – 2e) > 0) |  |
|  | i.e. if 2 > e | M1 |
|  | which is always true, so further collision occurs | A1 cso (6) |
|  |  | (15 marks) |

(cso = correct solution only)

Thanks on this one to Ben Folds and Porcupine Tree; no thanks as ever to Bill Gates, god rot his bones and his Microsoft rubbish…

# Text boxes

m

1.5

(

0.5

2m

4m

2m