| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN MOTORWERKTUIGKUNDE SG TYD: 3 uur PUNTE: 200 |
| --- |
| BENODIGDHEDE: Sakrekenaar en tekeninstrumente INSTRUKSIES: Hierdie vraestel bestaan uit AFDELING A en AFDELING B. Afdeling A is VERPLIGTEND. Beantwoord enige VYF vrae uit Afdeling B. Beantwoord Vraag 1 (1.1–1.15: Meerkeusevrae) op die antwoordblad aan die binnekant van die omslag van u antwoordboek. Al die ander vrae moet in u antwoordboek beantwoord word. ’n Formuleblad word op bladsy 9 ingesluit. Sketse moet groot, netjies en in die regte verhouding wees. Al die dele moet benoem word. |  |

| AFDELING A |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 MEERKEUSEVRAE |  |
| --- | --- |

| 1.1 Dit is raadsaam om die _______ te gebruik wanneer swaar voorwerpe opgetel moet word. |  |
| --- | --- |

| bene uitmekaar te hou en die arms rug reguit te hou en die bene bene reguit te hou en die rug | (2) |
| --- | --- |

| 1.2 Die internasionale kleure vir ’n 220 Volt, driekerngeleier is |  |
| --- | --- |

| aard rooi, lewendig blou, neutraal groen en geel. aard groen, lewendig rooi, neutraal swart. aard groen en geel, lewendig bruin, neutraal blou. | (2) |
| --- | --- |

| 1.3 Brandstof moet in een van die volgende lokale geberg word: |  |
| --- | --- |

| Die magasyn ’n Brandvrye kamer Die meganiese werkwinkel | (2) |
| --- | --- |

| 1.4 Wanneer ’n akkumulator gekoppel word, is die eerste stap die koppeling van die |  |
| --- | --- |

| lewendige geleier. negatiewe geleier. aardgeleier. | (2) |
| --- | --- |

| 1.5 Petrol wat vir binnebrandenjins gebruik word, bestaan uit waterstof en |  |
| --- | --- |

| stikstof. koolstof. suurstof. | (2) |
| --- | --- |

| 1.6 Watter een van die volgende verwys na die kalibrering van die inspuitpomp? |  |
| --- | --- |

| Die begin van inspuiting Die beëindiging van inspuiting Die hoeveelheid brandstof wat ingespuit word | (2) |
| --- | --- |

| 1.7 Waar sal skuimtipe-brandblussers oor die algemeen gebruik word? |  |
| --- | --- |

| Soliede stowwe Elektriese vure Brandbare vloeistowwe | (2) |
| --- | --- |

| 1.8 Daar moet nooit onder ’n voertuig waarvan die enjin loop gewerk word nie omdat |  |
| --- | --- |

| die enjin kan oorverhit. koolstofmonoksied ’n swaar gas is. dit baie ongemaklik is. | (2) |
| --- | --- |

| 1.9 Die ________ word nie geklassifiseer as ’n positiewe lugverplasingseenheid nie. |  |
| --- | --- |

| sentrifugale blaaswaaier wiek-tipe blaaswaaier rootsblaaswaaier | (2) |
| --- | --- |

| 1.10 Die vuurorde vir ’n ses-silinder-gelidenjin is: |  |
| --- | --- |

| 1, 4, 2, 5, 3, 6 1, 4, 3, 6, 2, 5 1, 5, 3, 6, 2, 4 | (2) |
| --- | --- |

| 1.11 Verwringingsvibrasies deur die krukas kan veroorsaak word deur |  |
| --- | --- |

| statiese wanbalans. dinamiese wanbalans. die verwringing wat deur die kragslae veroorsaak word. | (2) |
| --- | --- |

| 1.12 Die diode in ’n elektriese stroomkring |  |
| --- | --- |

| laat stroomvloei in albei rigtings toe. laat stroomvloei in slegs een rigting toe. stop die vloei in die stroom. | (2) |
| --- | --- |

| 1.13 Die voltmeter word in |  |
| --- | --- |

| serie gekoppel. parallel gekoppel Geeneen van bogenoemde nie. | (2) |
| --- | --- |

| 1.14 Die tweegang-finale aandrywing is in hoëspoedgang wanneer die inkamingsrat __________ is. |  |
| --- | --- |

| gesluit vry | (2) |
| --- | --- |

| 1.15 In die kompressie-ontstekinginspuitpomp word die lewering van brandstof gestaak sodra die heliks van die plunjer die |  |
| --- | --- |

| stortpoort ontbloot. stortpoort sluit. inlaatpoort sluit. | (2) 2x15=[30] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 |  |
| --- | --- |

| 2.1 Watter effek sal ’n lekkende silinderkoppakking op ’n binnebrand-enjin hê? | (2) |
| --- | --- |

| 2.2 Waarom krul ’n bi-metaalplaatjie wanneer dit verhit word? | (4) |
| --- | --- |

| 2.3 Noem die DRIE verbindingspunte van die transistor. | (6) |
| --- | --- |

| 2.4 ’n Motorenjin ontwikkel ’n draaimoment van 560 Newton meter teen 3 000 omwentelinge per minuut. Bereken die remdrywing van die enjin. | (4) |
| --- | --- |

| 2.5 Definieer effektiewe pompslag. | (4) |
| --- | --- |

| 2.6 Wat is die doel van die stuurkas in die motorvoertuig? | (2) |
| --- | --- |

| 2.7 Defineer die katalitiese kraakproses. | (6) |
| --- | --- |

| 2.8 Noem TWEE alternatiewe ontsteekordes vir viersilinderenjins. | (4) |
| --- | --- |

| 2.9 Noem TWEE voordele van episikliese rattestelle. | (4) |
| --- | --- |

| 2.10 Die skets in Figuur 1 toon ’n skakelingskragstuurstelsel met die wiele in ’n reguit vorentoe posisie. Teken hierdie skets in u antwoordboek en toon die posisies van die verskillende onderdele wanneer die wiele na regs gekrink word. Benoem volledig. | (20) |
| --- | --- |

| Figuur 1 |  |
| --- | --- |

| 2.11 Noem TWEE voordele van ’n kragstuur stuurkas in vergelyking met ’n konvensionele stuurkas. | (4) |
| --- | --- |

| 2.12 Lees die volgende stellings deeglik deur en dui aan of elkeen WAAR of ONWAAR is deur slegs WAAR of ONWAAR langs die betrokke vraagnommer in u antwoordboek te skryf. |  |
| --- | --- |

| Die elektriese motor wat vir ruitveërs gebruik word, staan as ’n wisselstroommotor bekend. Aangeduide drywing kan as ’n maatstaf gebruik word om die teoretiese drywing wat in enjins ontwikkel, te bepaal. Die verhoging van draaimoment kan outomaties plaasvind in die koppelomsitter. Die werkswinkel is ’n plek waar hard gewerk en met sorg gespeel word. Brandstoffilters moet in staat wees om enige vreemde vaste stowwe uit brandstof te verwyder. Transistors is nie sensitief vir enjinvibrasies nie. | (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| --- | --- |

| Die aanvangstydstip van petrolinspuiting varieer wanneer ’n omgekeerde heliks gebruik word. Die aantal ratverhoudings verskaf deur die ratkas, word verdubbel deur gebruik te maak van ’n tweespoed finale aandrywing. Kragwanbalans word veroorsaak deur die oneweredige verspreiding van massa om die rotasie-as van ’n krukas. ’n V4-enjin het ’n goeie kragbalans. | (1) (1) (1) (1) [70] |
| --- | --- |

| TOTAAL VIR AFDELING A: | [100] |
| --- | --- |

| AFDELING B |  |
| --- | --- |

| Beantwoord enige VYF vrae uit hierdie afdeling. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| 3.1 Teken ’n diagrammatiese uitleg van ’n transistorontstekingstelsel met kontakpunte. | (10) |
| --- | --- |

| 3.2 Teken ’n netjiese skets van ’n transistorsimbool. | (4) |
| --- | --- |

| 3.3 Noem DRIE voordele van die transistorontstekingstelsel in vergelyking met die konvensionele stelsel. | (6) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| Met behulp van eenvoudige sketse teken die volgende brandstofinspuiterpomp- onderdele: |  |
| --- | --- |

| 4.1.1 Leweringsklep 4.1.2 Pompelement wat die plunjer op maksimum brandstoflewering toon | (8) (4) |
| --- | --- |

| 4.2 Watter onderdeel moet in die inspuiterpomp verwyder word om die tydinstelling deur middel van die oorloopmetode te kan doen? | (2) |
| --- | --- |

| 4.3 Noem TWEE tipes kompressie-ontstekingsinspuitpompe. | (4) |
| --- | --- |

| 4.4 Gedurende watter fase van die effektiewe pompslag vind ontsteking in ’n KO-enjin plaas? | (2) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| 5.1 Die volgende gegewens het betrekking op ’n tweesilinder-tweeslagenjin wat met ’n Pronyrem getoets is: |  |
| --- | --- |

| Gemiddelde effektiewe druk : 900 kPa Slaglengte : 86 mm Boorwydte : 84 mm Omwentelinge per minuut : 2 000 Remarmlengte : 400 mm Trekskaallesing : 25 kg |  |
| --- | --- |

| Neem aan dat 1 kg = 9,8 N |  |
| --- | --- |

| Bereken: |  |
| --- | --- |

| Aangeduide drywing Remdrywing Meganiese doeltreffendheid | (6) (4) (2) |
| --- | --- |

| 5.2 Teken ‘n tipiese silinderdrukdiagram vir ’n vierslagpetrol-enjin met ’n kompressieverhouding van 9:1. | (8) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 |  |
| --- | --- |

| 6.1 Illustreer die volgende wielsporingshoeke met behulp van eenvoudige sketse: |  |
| --- | --- |

| Positiewe wielvlug Negatiewe nasporing Krinkspilhelling | (4) (4) (4) |
| --- | --- |

| 6.2 Noem TWEE faktore wat uitsporing om draaie kan affekteer. | (4) |
| --- | --- |

| 6.3 Noem TWEE voordele van ’n negatiewe naspoorhoek. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 |  |
| --- | --- |

| 7.1 Teken ’n netjiese deursneeskets van ’n koppelomsitter. | (12) |
| --- | --- |

| 7.2 Noem die TWEE basiese konstruksieverskille tussen ’n vloeistofkoppeling en ’n koppelomsitter. | (4) |
| --- | --- |

| 7.3 Noem TWEE voordele van ’n koppelomsitter. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 |  |
| --- | --- |

| Bestudeer die skets van die meerkeelvergasser hieronder en beantwoord die vrae wat volg. |  |
| --- | --- |

| Figuur 2 |  |
| --- | --- |

| 8.1 Benoem die onderdele genommer 1–10. | (10) |
| --- | --- |

| 8.2 Benoem die kringlope wat deur A, B en C aangedui word. | (6) |
| --- | --- |

| 8.3 Noem TWEE tipes konstante-vakuumvergassers. | (2) |
| --- | --- |

| 8.4 Watter komponent in die konstante-vakuumvergasser is verantwoordelik vir die sproeiergrootte? | (2) [20] |
| --- | --- |

| TOTAAL VIR AFDELING B: | [100] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 200 |
| --- | --- |

| FORMULEBLAD |  |
| --- | --- |

| F = m x a |  |
| --- | --- |

| Arbeid = F x afstand |  |
| --- | --- |

| T = F x R |  |
| --- | --- |

| Drywing = |  |
| --- | --- |

| Drywing = |  |
| --- | --- |

| Drywing = |  |
| --- | --- |

| AD = PLANn |  |
| --- | --- |

| Remdrywing = F x 2 R x N |  |
| --- | --- |

| Remdrywing = 2 NT |  |
| --- | --- |

| Meganiese doeltreffendheid = x |  |
| --- | --- |

| K.V. = |  |
| --- | --- |

| Oppervlakte = |  |
| --- | --- |

| Slagvolume = |  |
| --- | --- |

# Text boxes

C

9

9

B

A

10

1

3

8

9

6

5

7

10

4

3

10

7

13

12

11

2

1

2

5

7

6

4

8