| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (ELEKTRIES) SG TYD: 3 uur PUNTE: 200 |  |
| --- | --- |

| BENODIGHEDE: Tekeninstrumente en ’n goedgekeurde sakrekenaar. |  |
| --- | --- |

| INSTRUKSIES: Beantwoord ALLE vrae. Sketse en diagramme moet duidelik wees. Formules en berekeninge moet duidelik wees. Formules en berekeninge moet, waar van toepassing, getoon word. ’n Lys formules wat gebruik mag word waar van toepassing, word op die laaste bladsy van hierdie eksamenvraestel verskaf. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 ELEKTRIESE STROOMTEORIE ’n Parallelstroombaan bestaande uit ’n weerstand met ’n waarde van 12 Ω, ’n suiwer induktor met ’n waarde van 1,5 H en ’n kapasitor met ’n waarde van 80 μF, word gekoppel aan ’n wisselstroom toevoer van 240V 55 Hz. Bereken die volgende: 1.1.1 Die stroomvloei deur die verskillende komponente van die kringbaan sowel as die totale stroomvloei deur die kringbaan Die impedansie van die stroombaan Die Q-faktor van die kringbaan. 1.2 Verduidelik kortliks die begrip elektriese ossilasie. | (18) (3) (3) (2) |
| --- | --- |

| 1.3 Verduidelik kortliks die begrip reaktiewe drywing. Teken ’n volledig benoemde stroomdriehoek vir ’n RC kringbaan. Waarom word van drywingsfaktorverbetering gebruik gemaak in die praktyk? Waarom is dit nie altyd voordelig om die drywingsfaktor van ’n installasie tot ’n maksimum te verbeter nie? Wat is die drywing in ’n suiwer induktiewe kring met ’n suiwer induktansie van 100 H wat aan ’n wisselstroombron van 200 volt 50 Hz verbind word? Wat verstaan u onder die begrip drywingsfaktor? | (2) (4) (1) (1) (1) (2) [37] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 EEN- EN DRIEFASIGE WISSELSTROOMSTELSELS Noem TWEE voordele van driefasige wisselstroomstelsels bo enkelfasige wisselstroomstelsels. 2.2 Maak gebruik van eenvoudige sketse om te verduidelik hoe driefase elektrisiteit opgewek word. | (2) (8) [10] |
| --- | --- |
| VRAAG 3 TRANSFORMATORS Maak ’n netjiese skets om te verduidelik hoe drie eenfasige transformators gekoppel sal word om ’n ster-delta transformator verbinding te verkry. ’n Driefasige delta-ster transformator se primêre windinge word aan ’n 6,6 kV driefasige toevoer verbind. Die sekondêre windings word so verbind dat die sekondêre lynspanning 380 volt is. Die vermoë van die transformator is 250 kVA. Die drywingsfaktor van die transformator is 0,85 nalopend. Die aantal windinge op die sekondêr is 50. Bereken die volgende: 3.2.1 Die aantal draaie op die primêre winding. Die waarde van die sekondêre lynstroom. 3.3 Toon met behulp van ’n eenvoudige kringdiagram hoe ’n voltmeter aan ’n 10kV wisselstroomtoevoer verbind word. | (7) (6) (3) (4) [20] |

| VRAAG 4 WISSELSTROOMMOTORS Verduidelik die funksionele werksbeginsel van die induksietipe driefasige motor. Verduidelik die funksionele werking van ’n kapasitorloopmotor deur gebruik te maak van ’n netjies benoemde skets en ’n kort verduideliking. Noem DRIE metodes wat gebruik kan word om driefasige ster-deltamotors aan te sit. Wanneer sal daar van ’n sleepringmotor gebruik gemaak word? Noem TWEE voordele van die kourotormotor. Noem TWEE gebruike van die afgeskermde poolmotor. | (8) (10) (3) (2) (2) (2) [27] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 HALFGELEIERS Verduidelik aan die hand van ’n volledig benoemde skets en kortlikse verduideliking die werking van ’n bipolêre transistor. Maak ’n netjies benoemde skets om die samestelling van ’n BSG (Beheerde Silikon Gelykrigter) te toon. | (8) (2) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 VERSTERKERS Skets ’n netjies benoemde kringdiagram van die balansversterker. ’n Gemeenskaplike-emittorversterker het ’n lasweerstand met ’n waarde van 4 kΩ. Die kring word verbind aan ’n 10 V-toevoer. Bepaal die versterker se laslyn met behulp van berekeninge asook ’n netjies benoemde grafiek. Definieer die term terugvoering en verduidelik die verskil tussen negatiewe en positiewe terugvoer. | (10) (6) (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 SKAKEL- EN BEHEERBANE Skets ’n netjies benoemde kringdiagram van ’n beheerde silikon gelykrigter wat gebruik word om lampdemping toe te pas. Verduidelik ook die werking van die kring. Verduidelik die werksbeginsel van die zenerdiode. Identifiseer die onderstaande kringbaan (Figuur 7.1). Beskryf hoe die verhoging in die verstelbare weerstand (R2) se waarde die werking van die kring sal beїnvloed. Figuur 7.1 | (10) (4) (6) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 TOEPASSING VAN OPERASIONELE VERSTERKERS 8.1 Verduidelik aan die hand van ’n integreerkring, met ’n operasionele versterker, hoe ’n driehoekige golf vanaf ’n vierkantgolftoevoer verkry word. | (10) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 9 OSSILLATORS Verduidelik die basiese werksbeginsel van die ingestemde kollektor ossillator met behulp van ’n netjies benoemde skets. Gee ook ’n kort beskrywing van die kring se werking. | (10) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 10 REKENAARBEGINSELS Verduidelik met behulp van ’n logika kringdiagram en waarheidstabel die werking van ’n halfopteller. Bepaal die Boole-vergelyking van die onderstaande heknetwerk (Figuur 10.1) met behulp van Boole-algebra en de Morgan se reëls. Figuur 10.1 | (12) (8) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 11 MEETINSTRUMENTE Maak gebruik van ’n blokdiagram om die werking van ’n ossilloskoop te verduidelik. Beskou die onderstaande skets (Figuur 11.1). 11.2.1 Identifiseer die onderstaande kring (Figuur 11.1). Wat is die funksie van die vergelykerkring? Noem ’n voorbeeld van ’n kring wat as golfomvormer gebruik kan word. Figuur 11.1 | (5) (1) (2) (2) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 12 VEILIGHEID Noem DRIE oorsake van industriële ongelukke. Noem TWEE voorsorgmaatreëls wat u moet tref tydens die toediening van noodhulp wat sal voorkom dat u met die HIV virus besmet raak. Verduidelik waarvoor die afkorting Vigs staan. TOTAAL: | (3) (2) (1) [6] 200 |
| --- | --- |

# Text boxes

### Vertooneenheid

#### Teller

Hekbeheer

##### Vergelyker

#### Verwysings Spanning

#### Omvormer

###### Versterker

###### Ossillator

##### Konstante Kragbron