GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (ELEKTRIES) SG TYD: 3 uur PUNTE: 200

| BENODIGDHEDE: Goedgekeurde sakrekenaar en tekeninstrumente INSTRUKSIES: Beantwoord ALLE vrae. Sketse en diagramme moet duidelik en netjies wees. Formules en berekeninge moet duidelik wees. Formules en berekeninge moet getoon word, waar van toepassing. ’n Lys formules wat gebruik mag word waar van toepassing, word op die laaste bladsy van hierdie eksamenvraestel verskaf. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 |  |
| --- | --- |

| Verduidelik kortliks die betekenis van die volgende terme: Induktiewe reaktansie Kapasitiewe reaktansie Impedansie | (3) (3) (3) |
| --- | --- |

| ’n Weerstand van 75 Ω en ’n kapasitor van 50 μF word in parallel verbind oor ’n kragtoevoer van 220 V 50 Hz. Bereken die volgende: 1.2.1 Stroom deur die weerstand Stroom deur die kapasitor Toevoerstroom | (3) (6) (3) |
| --- | --- |

| 1.3 ’n Spoel met ’n induktansie van 0,65 H en ’n weerstand van 32 Ω word in serie met ’n kapasitor van 56 μF verbind. Die kring word gekoppel aan ’n 150 V 50 Hz toevoer. Bereken die volgende: Induktiewe reaktansie Kapasitiewe reaktansie Impedansie Drywing van die kringbaan teen 50 Hz Teken ’n netjies benoemde fasordiagram van die kring teen 50 Hz. | (3) (3) (3) (6) (4) [40] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 EEN- EN DRIEFASESTELSELS |  |
| --- | --- |

| Noem die DRIE kleure, in die korrekte volgorde, wat gebruik word om die drie fases in ’n driefasige stelsel te onderskei. Noem DRIE voordele van ’n driefase stelsel bo ’n enkelfasestelsel. Verduidelik met behulp van ’n netjies benoemde diagram die verhouding tussen die lyn- en fasespannings en strome in ’n stergekoppelde driefasige stelsel. | (3) (3) (4) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 TRANSFORMATORS |  |
| --- | --- |

| ’n Driefasige 6600/400 volt ster-delta transformator se vermoë is 250 kVA. Die transformator het 100 wikkelings op die sekondêre kant. Bereken die volgende: 3.1.1 Die aantal primêre wikkelings Die maksimum sekondêre fasestroom Die maksimum lewering indien die las ’n arbeidsfaktor van 0,8 nalopend het. | (3) (3) (3) |
| --- | --- |

| 3.2 Toon met behulp van ’n netjies benoemde skets hoe ’n enkelfasige wattmeter aan ’n hoëspanning-, hoëstroomkring gekoppel word deur gebruik te maak van instrumenttransformators. 3.3 Verduidelik kortliks waarom ’n transformator nie kan funksioneer as gelykstroom daarop toegepas word nie. | (8) (3) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 WISSELSTROOMMOTORE |  |
| --- | --- |

| Wat is die doel van die rotorstawe en die kortsluitringe in die rotor van die induksietipe wisselstroommotor? Verduidelik die volgende terme met betrekking tot induksietipe motore: 4.2.1 Sinchrone spoed 4.2.2 Rotorglip | (5) (2) (2) |
| --- | --- |

| Wat is die funksie van die koperring op die pool van die skadupoolmotor? Verduidelik waarom ster/delta aansitters gebruik word om groot driefasemotore onder volle las aan te sit. | (3) (4) |
| --- | --- |

| Teken ’n netjies benoemde diagram van die volgende: 4.5.1 Kapasitoraansitmotor 4.5.2 Driefasige kourotor induksietipe motor gekoppel in delta. | (6) (4) |
| --- | --- |

| Verduidelik kortliks hoe ’n roterende magneetveld in die enkelfasige kapasitormotor verkry word. | (4) [30] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 HALFGELEIERS |  |
| --- | --- |

| Maak gebruik van ’n netjies benoemde skets om die werksbeginsel van ’n bipolêre NPN-transistor te illustreer. Teken die IEC-simbole van die volgende komponente: 5.2.1 Beheerde Silikon Gelykrigter DIAK | (8) (1) (1) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 VERSTERKERS |  |
| --- | --- |

| Verduidelik, deur gebruik te maak van die toepaslike golfvorme, die verskil tussen klas A-, klas B- en klas C-versterking aan te toon. Noem DRIE voordele van negatiewe terugvoer met betrekking tot versterkers. 6.3 Verduidelik die werksbeginsel van die balansversterker wat in Figuur 6.3 uitgebeeld word. | (6) (3) (7) |
| --- | --- |

| Figuur 6.3 Balansversterker |  |
| --- | --- |

| Teken ’n netjies benoemde diagram van die frekwensieweergawekurwe van ’n transformatorgekoppelde versterker. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 SKAKEL- EN KONTROLEBANE |  |
| --- | --- |

| Verduidelik die funksionele werkbeginsel van die Zenerdiode met betrekking tot ’n spanningstoename en ’n spanningsafname oor die diode. Verklaar die volgende begrippe met betrekking tot die Silikonbeheerde Gelykrigters: 7.2.1 Houstroom Drempelspanning Snellerpuls Piek teenvoorspanning | (8) (3) (3) (3) (3) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 OPERASIONELE VERSTERKERS |  |
| --- | --- |

| Noem VIER eienskappe van ’n ideale operasionele versterker. Teken die afvoergolfvorm van die operasionele differensieerkring indien ’n driehoek golfvorm daarop ingevoer word. Noem VIER items wat in die hedendaagse noodhulpkassie behoort te wees. | (4) (2) (4) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 9 OSSILLATORS |  |
| --- | --- |

| 9.1 Identifiseer die kring in Figuur 9.1 |  |
| --- | --- |

|  | (1) |
| --- | --- |

| Figuur 9.1 |  |
| --- | --- |

| Verduidelik die piezo-elektriese beginsel kortliks. Maak gebruik van netjies benoemde diagramme waar nodig. Wat is die doel van die kristal in die terugkoppelbaan van die kristalbeheerde Hartley-ossillator? | (6) (3) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 10 REKENAARBEGINSELS |  |
| --- | --- |

| 10.1 Skakel die volgende produk-van-die-somuitdrukking om na ’n som-van-die-produk-uitdrukking: | (3) |
| --- | --- |

| (A + B) (B + C) (A + C) |  |
| --- | --- |

| Noem EEN assosiasie reël ten opsigte van Boole-Algebra. 10.3 Teken ’n netjies benoemde logika kringdiagram van die volgende Boole- algebraïese vergelyking. | (1) (5) |
| --- | --- |

| [(A.B)+(A.C)]+D = X |  |
| --- | --- |

| 10.4 Noem TWEE voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer daar met C-MOS logiese toestelle gewerk word. | (2) |
| --- | --- |

| 10.5 Stel ’n waarheidstabel op vir die RTL-hek in Figuur 10.5. Teken ’n netjies benoemde logika hekdiagram vir hierdie hek. | (5) |
| --- | --- |

| Figuur 10.5 RTL-Hek |  |
| --- | --- |

| 10.6 Noem DRIE moontlike oorsake van brande in die werkswinkel. | (3) |
| --- | --- |

| Noem die tipe brandblusser wat in ’n elektriese werkswinkel gebruik behoort te word. | (1) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 11 MEETINSTRUMENTE |  |
| --- | --- |

| Noem DRIE gebruike van die multimeter. Noem DRIE voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer met ’n ossilloskoop gewerk word. Is dit moontlik om die MI-virus op te doen deur onder normale omstandighede in dieselfde werkswinkel te werk as ’n MIV positiewe persoon? Motiveer u antwoord. Waarna verwys die term kruiping met betrekking tot eenfasige energiemeters? TOTAAL: | (3) (3) (2) (2) [10] 200 |
| --- | --- |

# Text boxes

uitset